## Slide 1: Le métier de Conseillère Médicale en Environnement Intérieur
Région Occitanie
Retour d’expérience

## Slide 2
Le métier de CMEI
En région Occitanie
Retour d’expérience
Cas concret n° 1 :
Cas concret n°2 :
Bilan de 10 mois d’exercice
Bilan personnel

## Slide 3
CMEI en Occitanie
Je travaille en tant qu’infirmière chez un prestataire de santé et je réalise à hauteur de 40% une mission de CMEI.
Mes missions :
  Enquête au domicile sur prescription médicale
  Réalise des prélèvements (poussière, moisissures…) pour analyses et pour évaluer les allergènes.
  Etablit un diagnostic permettant ensuite de mettre en œuvre des actions pour l'éviction des polluants domestiques et pour adapter son habitat. Informe les familles pour se diriger vers d’autres partenaires (Adil, SCHS, ARS , assistante sociale…)
  Adresse au médecin et au patient le compte rendu de la visite.
  Participe à des manifestations promouvant le développement de mon action( l’Ecole de l’Asthme, journée anti tabac, journée BPCO, mai poumon…)
Nous sommes 3 CMEI en exercice sur Toulouse, mais nos missions sont différentes.

## Slide 4: Bilan de 10 mois d’exercice
Sur 77 visites :
  10 logements concernés par un problème de précarité énergétique (mauvaise isolation des fenêtres ou mur, manque de moyen financier pour un chauffage constant)
  14 logements concernés par un problème d’humidité par les sols.
  20 logements concernés par un problème d’humidité de condensation lié au manque de ventilation mécanique.
  Sur ces 44 logement, 37 présentaient des problèmes de moisissures

## Slide 5
Retour d’expérience
Mlle V, enfant agée de 3 ans atteint de la mucoviscidose.
Logement, avec un double vitrage, réglettes d’entrée d’air et système de ventilation mécanique (cuisine, buanderie) fonctionnel, mais encrassé.
Chauffage électrique. Non allumé dans la chambre de Justine, pour économie financière.
+ un radiateur électrique qui ne fonctionne pas dans le salon.
Par conséquent chambre plus humide hygrométrie relevée à : 54%, avec écart de température par rapport au salon (18°C salon et 16°c chambre)
Présence de moisissures sur le bac de douche de la salle de bain. Stachybotrys, aspergilus versicolor, rhizopus, cladosporium… retrouvées.
Présence d’un soufflant à hauteur de Justine qui souffle en direction des moisissures.
Remplacement du soufflant par un chauffe serviette.
Mise en route du chauffage constant dans toute les pièces. Remplacement d’un radiateur électrique qui ne fonctionnait pas.
Réduction de l’humidité intérieur, en suivant quelques conseils donnés.
Entretien de la VMC et des réglettes d’aération plus régulière.
En revanche, difficulté pour réaliser les travaux de réparation de la fuite du bac de douche.
Logement des parents de la mère. Demande de logement social en cours, avec aide de l’assistante social de l’hôpital Pellegrin (Bordeaux)
Cas concret n°1
Actions mises en place

## Slide 6
Retour d’expérience
Il s’agit de Mlle L 24 ans, atteinte d’un asthme sévère, avec hospitalisation récente.
Vit chez sa mère depuis 1 an. Toux et bronchite chronique depuis son installation dans cette appartement de 40m², en rez-de-chaussée. Double vitrage PVC, réglettes d’entrée d’air et VMC (salle de bain, cuisine, toilette).
Chauffage avec convecteurs électriques, non utilisés car réglage impossible (chauffent trop fort). Utilise un poêle à gaz à infra-rouge ou catalyse?
VMC mise en fonctionnement seulement au moment de la douche.
Moisissures > 2m², sur l’ensemble des murs côté Est et Nord. Liée probablement à un manque d’isolation du murs ou remontées capillaires. Jusqu’à 70% d’humidité à certain endroit.
Prise de contact avec le SCHS de Toulouse
- Demande de travaux d’isolation des murs extérieurs, non réalisé par le propriétaire.
Conseil de contacter l’espace info énergie de l’ADIL
- pour des conseils et évaluation des consommations.
Demande de logement social en cours
Cas concret n°2
Actions mises en place

## Slide 7: Constat personnel
Manque d’information et de prévention, sur le renouvellement de l’air intérieur, lorsque le logement est bien isolé.
- Très peu de VMC installée, après avoir opté pour le double vitrage.
- Peu d’information sur l’entretien des systèmes de ventilation, de chauffage à air pulsé, des climatisations…
Problèmes de recours pour les locataires, pour exiger des travaux de réhabilitation du logement. Que ce soit les bailleurs sociaux ou privés.
Manque de lien entre les CMEI de la région Toulousaine et les différents partenaires sociaux.

## Slide 8
MERCI DE VOTRE ATTENTION